ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение  капитального   ремонта системы ГВС с подключением дома 113 и здания КНС (капитальный ремонт теплотрассы 200 п.м.)  дер. Ненимяки Всеволожского муниципального района Ленинградской области

| № | Наименование | Единица |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ и затрат | измерения | Объем |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100мм. | 1 км трубопроводов | 0,233 |
| 2 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопроводов | 0,233 |
| 3 | Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые диам. 180 мм, длиной 500 мм для стыков (для труб диаметром 108 мм) | Шт. | 24,00 |
| 4 | Трубы в изоляции ППУ-п диаметром 108/180 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки | м | 233 |
| 5 | Демонтаж трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150мм. | 1 км трубопроводов | 0,233 |
| 6 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопроводов | 0,233 |
| 7 | Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые диам. 250 мм, длиной 500 мм для стыков (для труб диаметром 250мм) | Шт. | 24,00 |
| 8 | Трубы в изоляции ППУ-п диаметром 108/180 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки | м | 233 |
| 9 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 200мм | 1 компенсатор | 6 |
| 10 | Компенсаторы сильфонные СКФ1-219 в теплогидроизоляции | Шт. | 6 |
| 11 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 150 мм | 1 компенсатор | 3 |
| 12 | Компенсаторы сильфонные СКФ1-159 в теплогидроизоляции | Шт. | 3 |
| 13 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 125 мм | 1 компенсатор | 3 |
| 14 | Компенсаторы сильфонные СКФ1-108 в теплогидроизоляции | Шт. | 3 |
| 15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм | 1 врезка | 4 |
| 16 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 150 мм | 1 врезка | 2 |
| 17 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 |
| 18 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |
| 19 | Задвижки 30 с 41 нж д. 50 мм 1.6 МПа клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем с ручным управлением для воды и пара, нефтепродукты до +425с | Шт. | 2 |
| 20 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 |
| 21 | Задвижки 30 с 41 нж д. 80 мм 1.6 МПа | Щт. | 2 |
| 22 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 4 |
| 23 | Задвижки 30 с 41 нж д. 100 мм 1.6 МПа | Шт. | 4 |
| 24 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 4 |
| 25 | Задвижки 30 с 41 нж д. 150 мм 1.6 МПа | Шт. | 4 |
| 26 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 4 |
| 27 | Задвижки 30 с 41 нж д. 200 мм 1.6 МПа | Шт. | 4 |
| 28 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопроводов | 0,1 |
| 29 | Трубы в изоляции ППУ-о диаметром 57/140 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для надземной прокладки | м | 100 |
| 30 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 |
| 31 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм | 1 компенсатор | 1 |
| 32 | Компенсаторы сильфонные СКФ1-57 в теплогидроизоляции | Шт. | 1 |
| 33 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0,02 |
| 34 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 4 |
| 35 | Задвижки 30ч6бр диаметром 50 мм, параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара, давлением 1 МПа | Шт. | 4 |
| 36 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопроводов | 0,044 |
| 37 | Трубы в изоляции ППУ-п диаметром 89/160 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки | м | 44 |
| 38 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 80 мм | 1 км трубопроводов | 0,042 |
| 39 | Трубы в изоляции ППУ-о диаметром 89/160 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для надземной прокладки | м | 42 |
| 40 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопроводов | 0,044 |
| 41 | Трубы в изоляции ППУ-п диаметром 57/125 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки | м | 44 |
| 42 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопроводов | 0,042 |
| 43 | Трубы в изоляции ППУ-о диаметром 57/125 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для надземной прокладки | м | 42 |
| 44 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | 1 врезка | 4 |
| 45 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 |