| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - на капитальный ремонт шиферной кровли пос. Екатериновка д. 4 |
| Объект : шиферная кровля пос. Екатериновка д. 4 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на капитальный ремонт шиферной кровли пос. Екатериновка д. 4 |
| Основание дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 409,006 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 723,38 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 77,628 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на декабрь 2009 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 разборка кровли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 4,54 | 361,12 | 0,88 | 1 639,49 | 1 635,49 | 4 | 24,39 | 110,73 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 360,24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр58-1-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 4,54 | 277,87 | 49,71 | 1 261,53 | 1 035,85 | 225,68 | 15,16 | 68,83 |
|  | (0) |  | 100 м2 кровли | 228,16 | 11,26 |  |  | 51,12 | 0,46 | 2,09 |
| 3 | ТЕРр58-2-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 0,01 | 5 145,05 | 8,48 | 51,45 | 51,37 | 0,08 | 341,3 | 3,41 |
|  | (0) |  | 100 окон | 5 136,57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРр69-01-010-01 | Антисептирование древесины: водными растворами | 9,08 | 106,8 | 1,37 | 969,74 | 237,71 | 12,44 | 2,51 | 22,79 |
|  | (0) |  | 100 м2 обработанной поверхности | 26,18 | 0,23 |  |  | 2,09 | 0,02 | 0,18 |
| 5 | ТЕРр58-20-07 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: дымовым трубам | 0,12 | 2 310,29 | 3,92 | 277,23 | 169,06 | 0,47 | 87,18 | 10,46 |
|  | (0) |  | 100 м | 1 408,83 | 1,54 |  |  | 0,18 | 0,08 | 0,01 |
| ИТОГО: | 4 199,44 | 3 129,48 | 242,67 | 216,22 |
|  |  |  | 53,39 | 2,28 |
| На стесненные условия труда п.2 п.п 9.2 | 843,04 | 782,37 | 60,67 | 54,06 |
| Kзпл=0,25; Kмаш=0,25; Kзмш=0,25; Kтзт=0,25; Kтзм=0,25 |  |  | 13,35 | 0,57 |
| ИТОГО: | 5 042,48 | 3 911,85 | 303,34 | 270,28 |
|  |  |  | 66,74 | 2,85 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 3911,85*6,69 | 6,69 | 26 170,28 |
| Машины и механизмы | 303,34*5,73 | 5,73 | 1 738,14 |
| Материалы | 827,29*3,49 | 3,49 | 2 887,24 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 30 795,66 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2, 3, 5) |
| Накладные расходы | (3614,71+64,13)*6,69*0,7802 | 0,7802 | 19 201,85 |
| Сметная прибыль | (3614,71+64,13)*6,69*0,65 | 0,65 | 15 997,44 |
| Итого | 2 | 35 199,29 |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт 0.94 (4) |
| Накладные расходы | (297,14+2,61)*6,69*0,7332 | 0,7332 | 1 470,31 |
| Сметная прибыль | (297,14+2,61)*6,69*0,5 | 0,5 | 1 002,66 |
| Итого | 2 | 2 472,97 |
| Итого | 0 | 68 467,92 |
| №2 Устройство кровли |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее Устройство м | 4,54 | 5 562,2815 | 211,4 | 25 252,76 | 4 092,27 | 959,76 | 55,0965 | 250,14 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=783,81*1,15; ЭММ=169,12*1,25; ЗПм=37,51*1,25; ТЗТ=47,91*1,15; ТЗТм=1,69*1,25 | 100 м2 кровли | 901,3815 | 46,8875 |  |  | 212,87 | 2,1125 | 9,59 |
| 2 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,1 | 7 851,171 | 33,575 | 785,12 | 209,53 | 3,36 | 129,6625 | 12,97 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=1822,04*1,15; ЭММ=26,86*1,25; ЗПм=6,14*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25 | 100 м2 покрытия | 2 095,346 | 7,675 |  |  | 0,77 | 0,3375 | 0,03 |
| 3 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 | 445,986 | 27,275 | 445,99 | 123,21 | 27,28 | 7,6245 | 7,62 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=107,14*1,15; ЭММ=21,82*1,25; ЗПм=4,65*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25 | 1 слуховое окно | 123,211 | 5,8125 |  |  | 5,81 | 0,275 | 0,28 |
| 3,1 | [300-0605] | Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм | 0,5 | 579,89 | 0,5 | 289,95 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-088-01 | Антиперирование обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 0,908 | 4 043,006 | 92,7125 | 3 671,04 | 547,25 | 84,18 | 36,3515 | 33,01 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=524,09*1,15; ЭММ=74,17*1,25; ЗПм=15,61*1,25; ТЗТ=31,61*1,15; ТЗТм=0,79*1,25 | 1000 м2 обработанной поверхности | 602,7035 | 19,5125 |  |  | 17,72 | 0,9875 | 0,9 |
| ИТОГО: | 30 444,86 | 4 972,26 | 1 074,58 | 303,74 |
|  |  |  | 237,17 | 10,8 |
| На стесненные условия труда п.2 п.п. 9.2 | 1 511,72 | 1 243,07 | 268,65 | 75,94 |
| Kзпл=0,25; Kмаш=0,25; Kзмш=0,25; Kтзт=0,25; Kтзм=0,25 |  |  | 59,29 | 2,7 |
| ИТОГО: | 31 956,58 | 6 215,33 | 1 343,23 | 379,68 |
|  |  |  | 296,46 | 13,5 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 6215,33*6,69 | 6,69 | 41 580,56 |
| Машины и механизмы | 1343,23*5,73 | 5,73 | 7 696,71 |
| Материалы | 24398,02*3,49 | 3,49 | 85 149,09 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 134 426,36 |
| Деревянные конструкции. Коэф. 0.94 (3, 4) |
| Накладные расходы | (838,08+29,41)*6,69*0,983 | 0,983 | 5 704,85 |
| Сметная прибыль | (838,08+29,41)*6,69*0,5355 | 0,5355 | 3 107,78 |
| Итого | 2 | 8 812,63 |
| Кровли. Коэф. 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (5377,25+267,05)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 38 334,32 |
| Сметная прибыль | (5377,25+267,05)*6,69*0,5525 | 0,5525 | 20 862,6 |
| Итого | 2 | 59 196,92 |
| Итого | 0 | 202 435,91 |
| №3 устройство отмостки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,0816 | 3 364,17 | 2 173,5 | 274,52 | 97,16 | 177,36 | 77,72 | 6,34 |
|  | (0) |  | 100 м3 конструкций | 1 190,67 | 412,49 |  |  | 33,66 | 16,85 | 1,37 |
| 2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,0816 | 4 425,0235 | 3 983,725 | 361,08 | 34,78 | 325,07 | 27,8185 | 2,27 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=370,59*1,15; ЭММ=3186,98*1,25; ЗПм=493,02*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,1785 | 616,275 |  |  | 50,29 | 25,75 | 2,1 |
| 2,1 | [408-9080-1] | Щебень | 10,2816 | 244,5 | 126 | 2 513,85 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство отмостки шириной 0,8м (прим.) | 0,0816 | 19 134,215 | 5 602,5125 | 1 561,36 | 702,35 | 457,17 | 512,946 | 41,86 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=7484,55*1,15; ЭММ=4482,01*1,25; ЗПм=736,38*1,25; ТЗТ=446,04*1,15; ТЗТм=30,64*1,25 | 100 м3 бетона | 8 607,2325 | 920,475 |  |  | 75,11 | 38,3 | 3,13 |
| 3,1 | [101-1148] | Прокат класса А-I диаметр 6 мм круглый и периодического профиля для армирования ж/б конструкций, горячекатанный и термомеханический, термически упрочненный | 0,53856 | 4 942,84 | 6,6 | 2 662,02 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3,2 | [401-0246] | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В15 (М200) | 8,2824 | 567,95 | 101,5 | 4 703,99 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 12 076,82 | 834,29 | 959,6 | 50,47 |
|  |  |  | 159,06 | 6,6 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 834,29*6,69 | 6,69 | 5 581,4 |
| Машины и механизмы | 959,6*5,22 | 5,22 | 5 009,11 |
| Материалы | 10282,93*3,96 | 3,96 | 40 720,4 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 51 310,91 |
| Автомобильные дороги. Коэф. 0.94 (2) |
| Накладные расходы | (34,78+50,29)*6,69*1,201 | 1,201 | 683,51 |
| Сметная прибыль | (34,78+50,29)*6,69*0,8075 | 0,8075 | 459,56 |
| Итого | 2 | 1 143,07 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Коэф. 0.94 (3) |
| Накладные расходы | (702,35+75,11)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 5 280,27 |
| Сметная прибыль | (702,35+75,11)*6,69*0,6545 | 0,6545 | 3 404,19 |
| Итого | 2 | 8 684,46 |
| Благоустройство при ремонте. Ремонт 0.94 (1) |
| Накладные расходы | (97,16+33,66)*6,69*0,978 | 0,978 | 855,93 |
| Сметная прибыль | (97,16+33,66)*6,69*0,6 | 0,6 | 525,11 |
| Итого | 2 | 1 381,04 |
| Итого | 0 | 62 519,48 |
| №4 прочие работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 15,773 | 7,6 | 0 | 119,87 | 119,87 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 7,6 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 15,773 | 52,94 | 52,94 | 835,02 | 0 | 835,02 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 954,89 | 119,87 | 835,02 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 119,87*6,69 | 6,69 | 801,93 |
| Машины и механизмы | 835,02*5,22 | 5,22 | 4 358,8 |
| Материалы | 0*3,96 | 3,96 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 5 160,73 |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (119,87+0)*6,69*0,94 | 0,94 | 753,81 |
| Сметная прибыль | (119,87+0)*6,69*0,6 | 0,6 | 481,16 |
| Итого | 2 | 1 234,97 |
| Итого | 0 | 6 395,7 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | 0 | 339 819,01 |
| Непредвиденные расходы | 339819,01*0,02 | 2% | 6 796,38 |
| Итого | 0 | 346 615,39 |
| НДС | 346615,39*0,18 | 18% | 62 390,77 |
| Итого | 0 | 409 006,16 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |