| Согласовано: Утверждаю: |
| --- |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - капитальный ремонт шиферной кровли дома № 13 п. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : дом № 13 п. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт шиферной кровли дома № 13 п. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 1026,801 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 2245,62 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата - | 234,432 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на сентябрь 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 разборка кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 0,73 | 155,29 | 0,35 | 113,37 | 113,11 | 0,26 | 10,49 | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 м2 покрытий кровель | 154,94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 10,6 | 361,12 | 0,88 | 3 827,87 | 3 818,54 | 9,33 | 24,39 | 258,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 м2 покрытий кровель | 360,24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр58-1-01 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 10,6 | 277,87 | 49,71 | 2 945,43 | 2 418,5 | 526,93 | 15,16 | 160,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 м2 кровли | 228,16 | 11,26 |  |  | 119,36 | 0,46 | 4,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр58-2-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 0,06 | 5 145,05 | 8,48 | 308,7 | 308,19 | 0,51 | 341,3 | 20,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 окон | 5 136,57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр58-5-04 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног | 2,8 | 4 228,01 | 14,95 | 11 838,43 | 6 029,3 | 41,86 | 133,25 | 373,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 м | 2 153,32 | 3,39 |  |  | 9,49 | 0,19 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр58-5-03 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена конькового бруса (ПРИМ.) | 0,3 | 7 349,67 | 25,6 | 2 204,91 | 727,64 | 7,68 | 150,09 | 45,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 | 100 м | 2 425,45 | 5,7 |  |  | 1,71 | 0,32 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 21 238,71 | 13 415,28 | 586,57 | 865,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 130,56 | 5,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На стесненные условия труда | 3 500,46 | 3 353,82 | 146,64 | 216,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kзпл=0,25; Kмаш=0,25; Kзмш=0,25; Kтзт=0,25; Kтзм=0,25 |  |  | 32,64 | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 24 739,17 | 16 769,1 | 733,21 | 1 081,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 163,2 | 6,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 16769,1*6,43 | 6,43 | 107 825,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 733,21*5,64 | 5,64 | 4 135,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 7236,86*3,49 | 3,49 | 25 256,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 137 217,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (16769,1+163,2)*6,43*0,7802 | 0,7802 | 84 944,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (16769,1+163,2)*6,43*0,65 | 0,65 | 70 768,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 155 712,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 292 929,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 Устройство кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее Устройство м | 10,6 | 5 562,2815 | 211,4 | 58 960,18 | 9 554,64 | 2 240,84 | 55,0965 | 584,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=783,81*1,15; ЭММ=169,12*1,25; ЗПм=37,51*1,25; ТЗТ=47,91*1,15; ТЗТм=1,69*1,25 | 100 м2 кровли | 901,3815 | 46,8875 |  |  | 497,01 | 2,1125 | 22,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,73 | 7 851,171 | 33,575 | 5 731,35 | 1 529,6 | 24,51 | 129,6625 | 94,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=1822,04*1,15; ЭММ=26,86*1,25; ЗПм=6,14*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,27*1,25 | 100 м2 покрытия | 2 095,346 | 7,675 |  |  | 5,6 | 0,3375 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-089-03 | Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам | 10,6 | 290,5585 | 6,8 | 3 079,92 | 887,31 | 72,08 | 5,0485 | 53,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=72,79*1,15; ЭММ=5,44*1,25; ЗПм=1,2*1,25; ТЗТ=4,39*1,15; ТЗТм=0,06*1,25 | 100м2 | 83,7085 | 1,5 |  |  | 15,9 | 0,075 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 6 | 445,986 | 27,275 | 2 675,92 | 739,27 | 163,65 | 7,6245 | 45,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=107,14*1,15; ЭММ=21,82*1,25; ЗПм=4,65*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,22*1,25 | 1 слуховое окно | 123,211 | 5,8125 |  |  | 34,88 | 0,275 | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | 203-0017 | Блоки оконные ОР 6-9 с двойным остеклением, с раздельными переплетами, одностворные, для жилых зданий ГОСТ 11214-86 | 3 | 1 752,42 | 0,5 | 5 257,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2 | 203-9156 | Приборы оконные | 6 | 23,8 | 1 | 142,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 70 447,37 | 12 710,82 | 2 501,08 | 777,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 553,39 | 25,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На стесненные условия труда | 3 802,98 | 3 177,71 | 625,27 | 194,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kзпл=0,25; Kмаш=0,25; Kзмш=0,25; Kтзт=0,25; Kтзм=0,25 |  |  | 138,35 | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 74 250,35 | 15 888,53 | 3 126,35 | 972,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 691,74 | 31,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 15888,53*6,43 | 6,43 | 102 163,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3126,35*5,64 | 5,64 | 17 632,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 55235,47*3,49 | 3,49 | 192 771,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 5 400,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 317 967,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции. Коэф. 0.94 (3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (2033,23+63,48)*6,43*0,9828 | 0,9828 | 13 249,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (2033,23+63,48)*6,43*0,5355 | 0,5355 | 7 219,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 20 469,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли. Коэф. 0.94 (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (13855,3+628,26)*6,43*1,0152 | 1,0152 | 94 544,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (13855,3+628,26)*6,43*0,5525 | 0,5525 | 51 453,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 145 998,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 484 435,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Разборка четырех дымовых кирпичных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр60-2-01 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в один канал | 0,24 | 2 677,84 | 133,49 | 642,68 | 610,64 | 32,04 | 164,47 | 39,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м | 2 544,35 | 80,28 |  |  | 19,27 | 3,98 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр60-2-02 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: добавлять на каждый следующий канал | 0,24 | 1 522,03 | 61,04 | 365,29 | 350,64 | 14,65 | 94,44 | 22,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м | 1 460,99 | 36,71 |  |  | 8,81 | 1,82 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 007,97 | 961,28 | 46,69 | 62,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28,08 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 961,28*6,43 | 6,43 | 6 181,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 46,69*5,64 | 5,64 | 263,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 0*3,49 | 3,49 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 6 444,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печные работы при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (961,28+28,08)*6,43*0,7332 | 0,7332 | 4 664,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (961,28+28,08)*6,43*0,63 | 0,63 | 4 007,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 8 672,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 15 116,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,0797 | 3 364,17 | 2 173,5 | 268,13 | 94,9 | 173,23 | 77,72 | 6,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м3 конструкций | 1 190,67 | 412,49 |  |  | 32,88 | 16,85 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство отмостки шириной 0,8м (прим) | 0,0797 | 19 134,215 | 5 602,5125 | 1 525 | 686 | 446,52 | 512,946 | 40,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=7484,55*1,15; ЭММ=4482,01*1,25; ЗПм=736,38*1,25; ТЗТ=446,04*1,15; ТЗТм=30,64*1,25 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 8 607,2325 | 920,475 |  |  | 73,36 | 38,3 | 3,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | 101-1148 | Прокат класса А-I диаметром 6 мм круглый | 0,1632300632 | 17 954,24 | 2,048056 | 2 930,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | 401-0246 | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В15 (М200) | 8,08955 | 3 617,5 | 101,5 | 29 263,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 793,13 | 780,9 | 619,75 | 47,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 106,24 | 4,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 780,9*6,43 | 6,43 | 5 021,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 619,75*5,34 | 5,34 | 3 309,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 392,48*3,54 | 3,54 | 1 389,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 32 194,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 41 914,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном . коэф. 0.94 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (686+73,36)*6,43*0,8883 | 0,8883 | 4 337,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (686+73,36)*6,43*0,5525 | 0,5525 | 2 697,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 7 034,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство при ремонте. коэф. 0.94 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (94,9+32,88)*6,43*0,9776 | 0,9776 | 803,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (94,9+32,88)*6,43*0,5525 | 0,5525 | 453,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 257,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 50 206,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №5 прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-05-001-04 | Демонтаж антенн | 4 | 186,876 | 0 | 747,5 | 747,5 | 0 | 9,52 | 38,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=467,19*0,4; ЭММ=0*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=0*0; ТЗТ=23,8*0,4; ТЗТм=0*0,4 | 1 антенна | 186,876 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 42,43 | 7,6 | 0 | 322,47 | 322,47 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 7,6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 42,43 | 52,94 | 52,94 | 2 246,24 | 0 | 2 246,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3 316,21 | 1 069,97 | 2 246,24 | 38,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1069,97*6,43 | 6,43 | 6 879,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2246,24*5,14 | 5,14 | 11 545,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 0*3,92 | 3,92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 18 425,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения связи, радиовещания и телевидения:монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. Коэф. 0.94 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (747,5+0)*6,43*0,752 | 0,752 | 3 614,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (747,5+0)*6,43*0,6 | 0,6 | 2 883,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 6 498,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт 0.94 (2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (322,47+0)*6,43*0,7332 | 0,7332 | 1 520,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (322,47+0)*6,43*0,5 | 0,5 | 1 036,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 2 557,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 27 480,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 870 169,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 870169,97*0,18 | 18% | 156 630,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 1 026 800,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |