| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - на капитальный ремонт мягкой кровли п. Матокса |
| Объект : кровля п. Матокса |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на капитальный ремонт мягкой кровли п. Матокса |
| Основание - дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 432,022 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 487,94 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 54,994 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом декабрь 2009 г |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Кровля разборка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 4,01 | 258,32 | 1,17 | 1 035,86 | 1 031,17 | 4,69 | 17,41 | 69,81 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 257,15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр58-16-03 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 2 | 3 311,8 | 85,84 | 6 623,6 | 4 359,44 | 171,68 | 129,9 | 259,8 |
|  | (0) |  | 100 мест | 2 179,72 | 25,93 |  |  | 51,86 | 1,38 | 2,76 |
| 3 | ТЕРр58-20-03 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м | 0,24 | 5 006,29 | 11,28 | 1 201,51 | 272,46 | 2,71 | 70,25 | 16,86 |
|  | (0) |  | 100 м | 1 135,24 | 4,88 |  |  | 1,17 | 0,25 | 0,06 |
| ИТОГО: | 8 860,97 | 5 663,07 | 179,08 | 346,47 |
|  |  |  | 53,03 | 2,82 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 5663,07*6,69 | 6,69 | 37 885,94 |
| Машины и механизмы | 179,08*5,61 | 5,61 | 1 004,64 |
| Материалы | 3018,82*4,37 | 4,37 | 13 192,24 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 52 082,82 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (5390,61+51,86)*6,69*0,7802 | 0,7802 | 28 407,18 |
| Сметная прибыль | (5390,61+51,86)*6,69*0,65 | 0,65 | 23 666,58 |
| Итого | 2 | 52 073,76 |
| Итого | 0 | 104 156,58 |
| №2 Кровля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 3,84 | 371,62 | 43,525 | 1 427,02 | 1 130,05 | 167,14 | 16,514 | 63,41 |
|  | (0) | ЗП=255,9*1,15; ЭММ=34,82*1,25; ЗПм=6,5*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,29*1,25 | 100 м2 кровли | 294,29 | 8,13 |  |  | 31,2 | 0,3625 | 1,39 |
| 1,1 | [101-1961] | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | 437,76 | 41,17 | 114,00 | 18 022,58 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 1,2 | [101-1962] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | 445,44 | 35,39 | 116,00 | 15 764,12 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 0,24 | 1 117,25 | 119,96 | 268,14 | 170,49 | 28,79 | 40,825 | 9,8 |
|  | (0) | ЗП=617,7*1,15; ЭММ=95,97*1,25; ЗПм=20,05*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,86*1,25 | 100 м примыканий | 710,36 | 25,06 |  |  | 6,02 | 1,075 | 0,26 |
| 2,1 | [101-1962] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4,0 | 60,48 | 35,34 | 252 | 2 137,36 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 37 619,22 | 1 300,54 | 195,93 | 73,21 |
|  |  |  | 37,22 | 1,65 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1300,54*6,69 | 6,69 | 8 700,61 |
| Машины и механизмы | 195,93*5,61 | 5,61 | 1 099,17 |
| Материалы | 36122,75*4,37 | 4,37 | 157 856,42 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 167 656,2 |
| Кровли. Коэф. 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (1300,54+37,22)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 9 085,65 |
| Сметная прибыль | (1300,54+37,22)*6,69*0,5525 | 0,5525 | 4 944,66 |
| Итого | 2 | 14 030,31 |
| Итого | 0 | 181 686,51 |
| №3 Устройство отмостки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,0912 | 3 364,17 | 2 173,5 | 306,81 | 108,59 | 198,22 | 77,72 | 7,09 |
|  | (0) |  | 100 м3 конструкций | 1 190,67 | 412,49 |  |  | 37,62 | 16,85 | 1,54 |
| 2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,0912 | 4 425,02 | 3 983,73 | 403,57 | 38,87 | 363,32 | 27,8185 | 2,54 |
|  | (0) | ЗП=370,59*1,15; ЭММ=3186,98*1,25; ЗПм=493,02*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,18 | 616,28 |  |  | 56,2 | 25,75 | 2,35 |
| 2,1 | [408-9080-1] | Щебень | 11,4912 | 244,50 | 126,00 | 2 809,6 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство отмостки шириной 0,8м (прим.) | 0,0912 | 19 134,22 | 5 602,51 | 1 745,04 | 784,98 | 510,95 | 512,946 | 46,78 |
|  | (0) | ЗП=7484,55*1,15; ЭММ=4482,01*1,25; ЗПм=736,38*1,25; ТЗТ=446,04*1,15; ТЗТм=30,64*1,25 | 100 м3 бетона | 8 607,23 | 920,48 |  |  | 83,95 | 38,3 | 3,49 |
| 3,1 | [101-1148] | Прокат класса А-I диаметр 6 мм круглый и периодического профиля для армирования ж/б конструкций, горячекатанный и термомеханический, термически упрочненный | 0,60192 | 4 942,84 | 6,6 | 2 975,19 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3,2 | [401-0246] | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В15 (М200) | 9,2568 | 567,95 | 101,5 | 5 257,4 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 13 497,61 | 932,44 | 1 072,49 | 56,41 |
|  |  |  | 177,77 | 7,38 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 932,44*6,69 | 6,69 | 6 238,02 |
| Машины и механизмы | 1072,49*5,22 | 5,22 | 5 598,4 |
| Материалы | 11492,68*3,96 | 3,96 | 45 511,01 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 57 347,43 |
| Автомобильные дороги. Коэф. 0.94 (2) |
| Накладные расходы | (38,87+56,2)*6,69*1,201 | 1,201 | 763,86 |
| Сметная прибыль | (38,87+56,2)*6,69*0,8075 | 0,8075 | 513,58 |
| Итого | 2 | 1 277,44 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Коэф. 0.94 (3) |
| Накладные расходы | (784,98+83,95)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 5 901,5 |
| Сметная прибыль | (784,98+83,95)*6,69*0,6545 | 0,6545 | 3 804,7 |
| Итого | 2 | 9 706,2 |
| Благоустройство при ремонте. Ремонт 0.94 (1) |
| Накладные расходы | (108,59+37,62)*6,69*0,9776 | 0,9776 | 956,23 |
| Сметная прибыль | (108,59+37,62)*6,69*0,6 | 0,6 | 586,89 |
| Итого | 2 | 1 543,12 |
| Итого | 0 | 69 874,19 |
| №4 Прочие работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 7,41 | 7,6 | 0 | 56,32 | 56,32 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 7,6 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 34,1 до 35 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 7,41 | 61,6 | 61,6 | 456,46 | 0 | 456,46 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 512,78 | 56,32 | 456,46 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 56,32*6,69 | 6,69 | 376,78 |
| Машины и механизмы | 456,46*5,22 | 5,22 | 2 382,72 |
| Материалы | 0*3,96 | 3,96 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 2 759,5 |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (56,32+0)*6,69*0,7332 | 0,7332 | 276,26 |
| Сметная прибыль | (56,32+0)*6,69*0,5 | 0,5 | 188,39 |
| Итого | 2 | 464,65 |
| Итого | 0 | 3 224,15 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | 0 | 358 941,43 |
| Непредвиденные расходы | 358941,43*0,02 | 2% | 7 178,83 |
| Итого | 0 | 366 120,26 |
| НДС | 366120,26*0,18 | 18% | 65 901,65 |
| Итого | 0 | 432 021,91 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |