| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - на капитальный ремонт мягкой кровли п. Стеклянный, д. 41 |
| Объект : кровля п. Стеклянный, д. 41 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на капитальный ремонт мягкой кровли п. Стеклянный, д. 41 |
| Основание - дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 1017,232 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1116,37 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 125,723 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом декабрь 2009 г |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Кровля разборка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 8,34 | 258,32 | 1,17 | 2 154,39 | 2 144,63 | 9,76 | 17,41 | 145,2 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 257,15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр58-16-03 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 4 | 3 311,8 | 85,84 | 13 247,2 | 8 718,88 | 343,36 | 129,9 | 519,6 |
|  | (0) |  | 100 мест | 2 179,72 | 25,93 |  |  | 103,72 | 1,38 | 5,52 |
| 3 | ТЕРр58-20-03 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м | 1,56 | 5 006,29 | 11,28 | 7 809,81 | 1 770,97 | 17,6 | 70,25 | 109,59 |
|  | (0) |  | 100 м | 1 135,24 | 4,88 |  |  | 7,61 | 0,25 | 0,39 |
| ИТОГО: | 23 211,4 | 12 634,48 | 370,72 | 774,39 |
|  |  |  | 111,33 | 5,91 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 12634,48*6,69 | 6,69 | 84 524,67 |
| Машины и механизмы | 370,72*5,61 | 5,61 | 2 079,74 |
| Материалы | 10206,2*4,37 | 4,37 | 44 601,09 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 131 205,5 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2, 3) |
| Накладные расходы | (12634,48+111,33)*6,69*0,7802 | 0,7802 | 66 527,24 |
| Сметная прибыль | (12634,48+111,33)*6,69*0,65 | 0,65 | 55 425,15 |
| Итого | 2 | 121 952,39 |
| Итого | 0 | 253 157,89 |
| №2 Кровля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 7,92 | 371,62 | 43,525 | 2 943,24 | 2 330,74 | 344,72 | 16,514 | 130,79 |
|  | (0) | ЗП=255,9*1,15; ЭММ=34,82*1,25; ЗПм=6,5*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,29*1,25 | 100 м2 кровли | 294,285 | 8,125 |  |  | 64,35 | 0,3625 | 2,87 |
| 1,1 | [101-1961] | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | 902,88 | 41,17 | 114 | 37 171,57 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 1,2 | [101-1962] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | 918,72 | 35,39 | 116 | 32 513,5 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 2,16 | 1 117,2475 | 119,9625 | 2 413,26 | 1 534,37 | 259,12 | 40,825 | 88,18 |
|  | (0) | ЗП=617,7*1,15; ЭММ=95,97*1,25; ЗПм=20,05*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,86*1,25 | 100 м примыканий | 710,355 | 25,0625 |  |  | 54,14 | 1,075 | 2,32 |
| 2,1 | [101-1962] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4,0 | 544,32 | 35,34 | 252 | 19 236,27 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 94 277,84 | 3 865,11 | 603,84 | 218,97 |
|  |  |  | 118,49 | 5,19 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 3865,11*6,69 | 6,69 | 25 857,59 |
| Машины и механизмы | 603,84*5,61 | 5,61 | 3 387,54 |
| Материалы | 89808,89*4,37 | 4,37 | 392 464,85 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 421 709,98 |
| Кровли. Коэф. 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (3865,11+118,49)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 27 055,37 |
| Сметная прибыль | (3865,11+118,49)*6,69*0,5525 | 0,5525 | 14 724,28 |
| Итого | 2 | 41 779,65 |
| Итого | 0 | 463 489,63 |
| №3 Устройство отмостки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,16 | 3 364,17 | 2 173,5 | 538,27 | 190,51 | 347,76 | 77,72 | 12,44 |
|  | (0) |  | 100 м3 конструкций | 1 190,67 | 412,49 |  |  | 66 | 16,85 | 2,7 |
| 2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,16 | 4 425,0235 | 3 983,725 | 708,01 | 68,19 | 637,4 | 27,8185 | 4,45 |
|  | (0) | ЗП=370,59*1,15; ЭММ=3186,98*1,25; ЗПм=493,02*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,1785 | 616,275 |  |  | 98,6 | 25,75 | 4,12 |
| 2,1 | [408-9080-1] | Щебень | 20,16 | 244,5 | 126 | 4 929,12 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство отмостки шириной 0,8м (прим.) | 0,16 | 19 134,215 | 5 602,5125 | 3 061,48 | 1 377,16 | 896,4 | 512,946 | 82,07 |
|  | (0) | ЗП=7484,55*1,15; ЭММ=4482,01*1,25; ЗПм=736,38*1,25; ТЗТ=446,04*1,15; ТЗТм=30,64*1,25 | 100 м3 бетона | 8 607,2325 | 920,475 |  |  | 147,28 | 38,3 | 6,13 |
| 3,1 | [101-1148] | Прокат класса А-I диаметр 6 мм круглый и периодического профиля для армирования ж/б конструкций, горячекатанный и термомеханический, термически упрочненный | 1,056 | 4 942,84 | 6,6 | 5 219,64 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3,2 | [401-0246] | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В15 (М200) | 16,24 | 567,95 | 101,5 | 9 223,51 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 23 680,03 | 1 635,86 | 1 881,56 | 98,96 |
|  |  |  | 311,88 | 12,95 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1635,86*6,69 | 6,69 | 10 943,9 |
| Машины и механизмы | 1881,56*5,22 | 5,22 | 9 821,74 |
| Материалы | 20162,61*3,96 | 3,96 | 79 843,94 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 100 609,58 |
| Автомобильные дороги. Коэф. 0.94 (2) |
| Накладные расходы | (68,19+98,6)*6,69*1,201 | 1,201 | 1 340,11 |
| Сметная прибыль | (68,19+98,6)*6,69*0,8075 | 0,8075 | 901,03 |
| Итого | 2 | 2 241,14 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Коэф. 0.94 (3) |
| Накладные расходы | (1377,16+147,28)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 10 353,52 |
| Сметная прибыль | (1377,16+147,28)*6,69*0,6545 | 0,6545 | 6 674,92 |
| Итого | 2 | 17 028,44 |
| Благоустройство при ремонте. Ремонт 0.94 (1) |
| Накладные расходы | (190,51+66)*6,69*0,9776 | 0,9776 | 1 677,61 |
| Сметная прибыль | (190,51+66)*6,69*0,6 | 0,6 | 1 029,63 |
| Итого | 2 | 2 707,24 |
| Итого | 0 | 122 586,4 |
| №4 Прочие работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 15,193 | 7,6 | 0 | 115,47 | 115,47 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 7,6 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 15,193 | 52,94 | 52,94 | 804,32 | 0 | 804,32 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 919,79 | 115,47 | 804,32 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 115,47*6,69 | 6,69 | 772,49 |
| Машины и механизмы | 804,32*5,22 | 5,22 | 4 198,55 |
| Материалы | 0*3,96 | 3,96 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 4 971,04 |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (115,47+0)*6,69*0,7332 | 0,7332 | 566,39 |
| Сметная прибыль | (115,47+0)*6,69*0,5 | 0,5 | 386,25 |
| Итого | 2 | 952,64 |
| Итого | 0 | 5 923,68 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | 0 | 845 157,6 |
| Непредвиденные расходы | 845157,6*0,02 | 2% | 16 903,15 |
| Итого | 0 | 862 060,75 |
| НДС | 862060,75*0,18 | 18% | 155 170,94 |
| Итого | 0 | 1 017 231,69 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |