| ФОРМА № 4 |
| --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - на капитальный ремонт мягкой кровли п. Стеклянный, ул. Жданова д. 5 |
| Объект : кровля п. Стеклянный, ул. Жданова д. 5 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| на капитальный ремонт мягкой кровли п. Стеклянный, ул. Жданова д. 5 |
| Основание - дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 801,933 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 884,81 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 99,530 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом декабрь 2009 г |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Кровля разборка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 7,136 | 258,32 | 1,17 | 1 843,37 | 1 835,02 | 8,35 | 17,41 | 124,24 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий кровель | 257,15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕРр58-16-03 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2 | 3,12 | 3 311,8 | 85,84 | 10 332,82 | 6 800,73 | 267,82 | 129,9 | 405,29 |
|  | (0) |  | 100 мест | 2 179,72 | 25,93 |  |  | 80,9 | 1,38 | 4,31 |
| 3 | ТЕРр58-20-03 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м | 1,28 | 5 006,29 | 11,28 | 6 408,06 | 1 453,11 | 14,44 | 70,25 | 89,92 |
|  | (0) |  | 100 м | 1 135,24 | 4,88 |  |  | 6,25 | 0,25 | 0,32 |
| ИТОГО: | 18 584,25 | 10 088,86 | 290,61 | 619,45 |
|  |  |  | 87,15 | 4,63 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 10088,86*6,69 | 6,69 | 67 494,47 |
| Машины и механизмы | 290,61*5,61 | 5,61 | 1 630,32 |
| Материалы | 8204,78*4,37 | 4,37 | 35 854,89 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 104 979,68 |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2, 3) |
| Накладные расходы | (10088,86+87,15)*6,69*0,7802 | 0,7802 | 53 114,07 |
| Сметная прибыль | (10088,86+87,15)*6,69*0,65 | 0,65 | 44 250,38 |
| Итого | 2 | 97 364,45 |
| Итого | 0 | 202 344,13 |
| №2 Кровля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 6,24 | 371,62 | 43,525 | 2 318,91 | 1 836,34 | 271,6 | 16,514 | 103,05 |
|  | (0) | ЗП=255,9*1,15; ЭММ=34,82*1,25; ЗПм=6,5*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,29*1,25 | 100 м2 кровли | 294,285 | 8,125 |  |  | 50,7 | 0,3625 | 2,26 |
| 1,1 | [101-1961] | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4,5 | 711,36 | 41,17 | 114 | 29 286,69 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 1,2 | [101-1962] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | 723,84 | 35,39 | 116 | 25 616,7 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 1,92 | 1 117,25 | 119,96 | 2 145,12 | 1 363,88 | 230,33 | 40,825 | 78,38 |
|  | (0) | ЗП=617,7*1,15; ЭММ=95,97*1,25; ЗПм=20,05*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,86*1,25 | 100 м примыканий | 710,36 | 25,06 |  |  | 48,12 | 1,075 | 2,06 |
| 2,1 | [101-1962] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4,0 | 483,84 | 35,34 | 252 | 17 098,91 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 76 466,33 | 3 200,22 | 501,93 | 181,43 |
|  |  |  | 98,82 | 4,32 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 3200,22*6,69 | 6,69 | 21 409,47 |
| Машины и механизмы | 501,93*5,61 | 5,61 | 2 815,83 |
| Материалы | 72764,18*4,37 | 4,37 | 317 979,47 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 342 204,77 |
| Кровли. Коэф. 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (3200,22+98,82)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 22 406,05 |
| Сметная прибыль | (3200,22+98,82)*6,69*0,5525 | 0,5525 | 12 193,99 |
| Итого | 2 | 34 600,04 |
| Итого | 0 | 376 804,81 |
| №3 Устройство отмостки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-12-05 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,1072 | 3 364,17 | 2 173,5 | 360,64 | 127,64 | 233 | 77,72 | 8,33 |
|  | (0) |  | 100 м3 конструкций | 1 190,67 | 412,49 |  |  | 44,22 | 16,85 | 1,81 |
| 2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,1072 | 4 425,02 | 3 983,73 | 474,37 | 45,69 | 427,06 | 27,8185 | 2,98 |
|  | (0) | ЗП=370,59*1,15; ЭММ=3186,98*1,25; ЗПм=493,02*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,18 | 616,28 |  |  | 66,06 | 25,75 | 2,76 |
| 2,1 | [408-9080-1] | Щебень | 13,5072 | 244,50 | 126,00 | 3 302,51 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР06-01-001-22 | Устройство отмостки шириной 0,8м (прим.) | 0,1072 | 19 134,22 | 5 602,51 | 2 051,19 | 922,7 | 600,59 | 512,946 | 54,99 |
|  | (0) | ЗП=7484,55*1,15; ЭММ=4482,01*1,25; ЗПм=736,38*1,25; ТЗТ=446,04*1,15; ТЗТм=30,64*1,25 | 100 м3 бетона | 8 607,23 | 920,48 |  |  | 98,67 | 38,3 | 4,11 |
| 3,1 | [101-1148] | Прокат класса А-I диаметр 6 мм круглый и периодического профиля для армирования ж/б конструкций, горячекатанный и термомеханический, термически упрочненный | 0,70752 | 4 942,84 | 6,6 | 3 497,16 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 3,2 | [401-0246] | Бетон мелкозернистый (песчаный) класса В15 (М200) | 10,8808 | 567,95 | 101,5 | 6 179,75 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 15 865,62 | 1 096,03 | 1 260,65 | 66,3 |
|  |  |  | 208,95 | 8,68 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 1096,03*6,69 | 6,69 | 7 332,44 |
| Машины и механизмы | 1260,65*5,22 | 5,22 | 6 580,59 |
| Материалы | 13508,94*3,96 | 3,96 | 53 495,4 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 67 408,43 |
| Автомобильные дороги. Коэф. 0.94 (2) |
| Накладные расходы | (45,69+66,06)*6,69*1,201 | 1,201 | 897,88 |
| Сметная прибыль | (45,69+66,06)*6,69*0,8075 | 0,8075 | 603,69 |
| Итого | 2 | 1 501,57 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Коэф. 0.94 (3) |
| Накладные расходы | (922,7+98,67)*6,69*1,0152 | 1,0152 | 6 936,83 |
| Сметная прибыль | (922,7+98,67)*6,69*0,6545 | 0,6545 | 4 472,18 |
| Итого | 2 | 11 409,01 |
| Благоустройство при ремонте. Ремонт 0.94 (1) |
| Накладные расходы | (127,64+44,22)*6,69*0,9776 | 0,9776 | 1 123,99 |
| Сметная прибыль | (127,64+44,22)*6,69*0,6 | 0,6 | 689,85 |
| Итого | 2 | 1 813,84 |
| Итого | 0 | 82 132,85 |
| №4 Прочие работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 12,816 | 7,6 | 0 | 97,4 | 97,4 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 7,6 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 12,816 | 52,94 | 52,94 | 678,48 | 0 | 678,48 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 775,88 | 97,4 | 678,48 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 97,4*6,69 | 6,69 | 651,61 |
| Машины и механизмы | 678,48*5,22 | 5,22 | 3 541,67 |
| Материалы | 0*3,96 | 3,96 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 4 193,28 |
| Прочие ремонтно-строительные работы. Ремонт 0.94 (1, 2) |
| Накладные расходы | (97,4+0)*6,69*0,7332 | 0,7332 | 477,76 |
| Сметная прибыль | (97,4+0)*6,69*0,5 | 0,5 | 325,8 |
| Итого | 2 | 803,56 |
| Итого | 0 | 4 996,84 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | 0 | 666 278,63 |
| Непредвиденные расходы | 666278,63*0,02 | 2% | 13 325,57 |
| Итого | 0 | 679 604,2 |
| НДС | 679604,2*0,18 | 18% | 122 328,76 |
| Итого | 0 | 801 932,96 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |