| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - капитальный ремонт теплотрассы от ТК18 до школы пос. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: теплотрасса от ТК18 до школы пос. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт теплотрассы от ТК18 до школы пос. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание - дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 857,354 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 423,20 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата - | 54,166 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на январь 2010 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 0,177 | 5 538,25 | 5 378,68 | 980,27 | 28,24 | 952,03 | 10,8031 | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=126,14*1,1*1,15; ЭММ=3911,77*1,1*1,25; ЗПм=909,92*1,1*1,25; ТЗТ=8,54*1,1*1,15; ТЗТм=37,17*1,1*1,25 | 1000 м3 грунта | 159,57 | 1 251,14 |  |  | 221,45 | 51,10875 | 9,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 0,1 | 3 138,92 | 0,00 | 313,89 | 313,89 | 0 | 212,52 | 21,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=2274,58*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=154*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 м3 грунта | 3 138,92 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 0,177 | 964,35 | 964,35 | 170,69 | 0 | 170,69 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=771,48*1,25; ЗПм=186,05*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта | 0,00 | 232,56 |  |  | 41,16 | 9,5 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 0,1 | 1 444,19 | 0,00 | 144,42 | 144,42 | 0 | 101,775 | 10,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=1255,82*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1 444,19 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,1 | 478,98 | 246,13 | 47,9 | 23,29 | 24,61 | 14,4095 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=202,48*1,15; ЭММ=196,9*1,25; ЗПм=57,12*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта | 232,85 | 71,40 |  |  | 7,14 | 3,8 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 0,288 | 48,21 | 48,21 | 13,89 | 0 | 13,89 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=38,57*1,25; ЗПм=9,3*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,38*1,25 | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера | 0 | 11,625 |  |  | 3,35 | 0,475 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 671,06 | 509,84 | 1 161,22 | 34,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 273,1 | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 509,84*6,69 | 6,69 | 3 410,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1161,22*4,88 | 4,88 | 5 666,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 0*4,57 | 4,57 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 9 077,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:механизированным способом. Коэф. 0.94 (1, 3, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (51,53+273,1)*6,69*0,893 | 0,893 | 1 939,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (51,53+273,1)*6,69*0,5 | 0,5 | 1 085,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 3 025,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом. Коэф. 0.94 (2, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (458,31+0)*6,69*0,752 | 0,752 | 2 305,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (458,31+0)*6,69*0,45 | 0,45 | 1 379,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 3 685,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 15 788,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР24-01-020-04 | Разборка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 0,176 | 16 835,36 | 8 042,45 | 2 963,02 | 1 547,55 | 1 415,47 | 467,957 | 82,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=12561,3*0,7; ЭММ=11489,21*0,7; ЗПм=1620,6*0,7; Мат=71823,07*0; ТЗТ=668,51*0,7; ТЗТм=74,85*0,7 | 1 км трубопроводов | 8 792,91 | 1 134,42 |  |  | 199,66 | 52,395 | 9,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр66-16-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм | 0,16 | 839,14 | 254,96 | 134,26 | 90,76 | 40,79 | 35,1 | 5,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов | 567,22 | 51,06 |  |  | 8,17 | 2,14 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек и фланцев диаметром до: 100 мм | 8 | 26,14 | 7,49 | 209,12 | 149,2 | 59,92 | 1,14 | 9,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 1 задвижка | 18,65 | 1,78 |  |  | 14,24 | 0,1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3 306,4 | 1 787,51 | 1 516,18 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 222,07 | 10,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1787,51*6,69 | 6,69 | 11 958,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1516,18*8,03 | 8,03 | 12 174,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 2,71*5,39 | 5,39 | 14,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 24 147,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Коэф. 0.94 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (1547,55+199,66)*6,69*1,222 | 1,222 | 14 283,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (1547,55+199,66)*6,69*0,89 | 0,89 | 10 403,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 24 686,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети:разборка, очистка при ремонте. Ремонт 0.94 (2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (239,96+22,41)*6,69*0,6956 | 0,6956 | 1 220,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (239,96+22,41)*6,69*0,5 | 0,5 | 877,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 2 098,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 50 933,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 0,192 | 100 630,08 | 14 361,51 | 19 320,98 | 2 773,54 | 2 757,41 | 768,7865 | 147,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=12561,3*1,15; ЭММ=11489,21*1,25; ЗПм=1620,6*1,25; ТЗТ=668,51*1,15; ТЗТм=74,85*1,25 | 1 км трубопроводов | 14 445,50 | 2 025,75 |  |  | 388,94 | 93,5625 | 17,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | 101-9014 | Скорлупы из пенополиуретана | 33,024 | 4 162,50 | 172,00 | 137 462,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | цена поставщика | Трубы в изоляции ППУ диам. 108/180 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | 192 | 742,65 | 1 000,00 | 142 588,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 2 | 228,23 | 149,30 | 456,45 | 143,47 | 298,6 | 3,818 | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=62,38*1,15; ЭММ=119,44*1,25; ЗПм=19,49*1,25; ТЗТ=3,32*1,15; ТЗТм=0,81*1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 71,74 | 24,36 |  |  | 48,73 | 1,0125 | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Цена поставщика | Краны 11с67п д.100 мм 1.6 МПа | 2 | 3 161,85 | 1,00 | 6 323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР22-03-014-03 | Приварка воздухосбросников к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 2 | 88,70 | 68,21 | 177,4 | 33,83 | 136,43 | 0,805 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=14,71*1,15; ЭММ=54,57*1,25; ЗПм=10,28*1,25; ТЗТ=0,7*1,15; ТЗТм=0,42*1,25 | шт | 16,92 | 12,85 |  |  | 25,7 | 0,525 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | цена поставщика | сбросники | 2 | 2 097,46 | 1,00 | 4 194,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР24-01-027-01 | Установка компенсаторов диаметром труб: 100 мм | 2 | 107,89 | 30,06 | 215,78 | 139,59 | 60,13 | 3,5075 | 7,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=60,69*1,15; ЭММ=24,05*1,25; ЗПм=4,71*1,25; ТЗТ=3,05*1,15; ТЗТм=0,22*1,25 | 1 компенсатор | 69,79 | 5,89 |  |  | 11,78 | 0,275 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Цена поставщика | Компенсаторы сильфонные СКФ 3Г-1-04 в теплогидроизоляции ППУ | 2 | 17 084,75 | 1,00 | 34 169,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром: 100 мм | 4 | 185,74 | 127,49 | 742,98 | 206,91 | 509,95 | 2,5645 | 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=44,98*1,15; ЭММ=101,99*1,25; ЗПм=20,01*1,25; ТЗТ=2,23*1,15; ТЗТм=0,88*1,25 | 1 врезка | 51,73 | 25,01 |  |  | 100,05 | 1,1 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР22-02-001-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 0,01 | 5 127,11 | 1 046,60 | 51,27 | 26,76 | 10,47 | 148,35 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=2327,16*1,15; ЭММ=837,28*1,25; ЗПм=1,99*1,25; ТЗТ=129*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 1 км трубопровода | 2 676,23 | 2,49 |  |  | 0,02 | 0,125 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | [101-1786] | Лак битумный | 0,0103 | 29 201,53 | 1,03 | 300,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР07-06-001-02 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 0,1696 | 23 556,63 | 8 603,76 | 3 995,2 | 1 035,11 | 1 459,2 | 329,728 | 55,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=5307,19*1,15; ЭММ=6883,01*1,25; ЗПм=1373,56*1,25; ТЗТ=286,72*1,15; ТЗТм=57,44*1,25 | 100 м3 сборных конструкций | 6 103,27 | 1 716,95 |  |  | 291,19 | 71,8 | 12,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | [445-7001-160] | Лотки Л4-15 теплотрасс | 16,00 | 1 033,07 | 94,34 | 16 529,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 41 789,96 | 4 359,21 | 5 232,19 | 231,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 866,41 | 38,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 4359,21*6,69 | 6,69 | 29 163,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5232,19*8,03 | 8,03 | 42 014,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 32198,56*5,39 | 5,39 | 173 550,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 324 739,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 569 467,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:промышленном . Коэф. 0.94 (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (1035,11+291,19)*6,69*1,222 | 1,222 | 10 842,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (1035,11+291,19)*6,69*0,85 | 0,85 | 7 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 18 384,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Коэф. 0.94 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (3324,1+575,22)*6,69*1,222 | 1,222 | 31 877,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (3324,1+575,22)*6,69*0,89 | 0,89 | 23 216,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 55 094,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 642 946,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ССЦ01.2000 п.37 | Погрузочные работы: Трубы металлические диаметром до 426 мм | 3,79 | 20,7 | 0 | 78,45 | 78,45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 20,7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ01.2000 Табл.2-2 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 2, раздел таблицы - 2 | 3,79 | 66,14 | 66,14 | 250,67 | 0 | 250,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 329,12 | 78,45 | 250,67 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 78,45*6,69 | 6,69 | 524,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 250,67*5,28 | 5,28 | 1 323,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 0*3,96 | 3,96 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 1 848,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт 0.94 (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (78,45+0)*6,69*0,94 | 0,94 | 493,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (78,45+0)*6,69*0,6 | 0,6 | 314,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 808,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 2 656,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 712 324,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы | 712324,78*0,02 | 2% | 14 246,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 726 571,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 726571,28*0,18 | 18% | 130 782,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 857 354,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |