| Согласовано: Утверждаю: |
| --- |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - теплотрасса и сети ГВС на участке от ТК 23 до ТК 26 п. Стеклянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : теплотрасса и сети ГВС на участке от ТК 23 до ТК 26 п. Стеклянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт теплотрассы и сетей ГВС на участке от ТК 23 до ТК 26 п. Стеклянный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание - дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 951,759 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 643,58 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата - | 70,299 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на октябрь 2009 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 0,056 | 5 664,02 | 5 445,59 | 317,18 | 12,23 | 304,95 | 14,789 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=189,94*1,15; ЭММ=4356,47*1,25; ЗПм=1438,44*1,25; ТЗТ=12,86*1,15; ТЗТм=58,76*1,25 | 1000 м3 грунта | 218,43 | 1 798,05 |  |  | 100,69 | 73,45 | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 0,06 | 2 615,77 | 0,00 | 156,95 | 156,95 | 0 | 177,1 | 10,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=2274,58*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 2 615,77 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания: песчаного | 0,37 | 983,74 | 32,39 | 363,98 | 67,14 | 11,98 | 11,73 | 4,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=157,79*1,15; ЭММ=25,91*1,25; ЗПм=6,96*1,25; ТЗТ=10,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 10 м3 основания | 181,46 | 8,70 |  |  | 3,22 | 0,4375 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 0,0074 | 964,35 | 964,35 | 7,14 | 0 | 7,14 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=771,48*1,25; ЗПм=186,05*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта | 0,00 | 232,56 |  |  | 1,72 | 9,5 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | [408-0124] | Песок для строительных работ природный карьерный | 8,14 | 69,90 | 1 100,00 | 568,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,486 | 478,98 | 246,13 | 232,79 | 113,17 | 119,62 | 14,4095 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=202,48*1,15; ЭММ=196,9*1,25; ЗПм=57,12*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта | 232,85 | 71,40 |  |  | 34,7 | 3,8 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-02-027-01 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 1 | 0,074 | 148,95 | 148,95 | 11,02 | 0 | 11,02 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=119,16*1,25; ЗПм=23,01*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,94*1,25 | 1000 м2 спланированной площади | 0 | 28,7625 |  |  | 2,13 | 1,175 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 658,05 | 349,49 | 454,71 | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 142,46 | 6,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 349,49*6,54 | 6,54 | 2 285,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 454,71*4,8 | 4,8 | 2 182,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 853,85*4,57 | 4,57 | 3 902,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 8 370,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:механизированным способом. Коэф. 0.94 (1, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (125,4+137,11)*6,54*0,893 | 0,893 | 1 533,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (125,4+137,11)*6,54*0,5 | 0,5 | 858,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 2 391,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным). Коэф. 0.94 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (0+2,13)*6,54*0,752 | 0,752 | 10,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (0+2,13)*6,54*0,45 | 0,45 | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 16,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом. Коэф. 0.94 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (156,95+0)*6,54*0,752 | 0,752 | 771,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (156,95+0)*6,54*0,45 | 0,45 | 461,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 233,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Коэф. 0.94 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (67,14+3,22)*6,54*1,222 | 1,222 | 562,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (67,14+3,22)*6,54*0,89 | 0,89 | 409,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 971,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 12 984,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №2 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР07-06-001-02 | Демонтаж непроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 0,2825 | 9 752,16 | 5 506,408 | 2 754,98 | 1 199,42 | 1 555,56 | 229,376 | 64,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=5307,19*0,8; ЭММ=6883,01*0,8; ЗПм=1373,56*0,8; Мат=8849,6*0; ТЗТ=286,72*0,8; ТЗТм=57,44*0,8 | 100 м3 сборных конструкций | 4 245,752 | 1 098,848 |  |  | 310,42 | 45,952 | 12,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм | 0,7 | 592,59 | 221,56 | 414,82 | 253,39 | 155,09 | 22,4 | 15,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов | 361,98 | 44,45 |  |  | 31,12 | 1,87 | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр66-16-03 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 100 мм | 2,1 | 839,14 | 254,96 | 1 762,2 | 1 191,16 | 535,42 | 35,1 | 73,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов | 567,22 | 51,06 |  |  | 107,23 | 2,14 | 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4 932 | 2 643,97 | 2 246,07 | 154,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 448,77 | 18,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 2643,97*6,54 | 6,54 | 17 291,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2246,07*7,87 | 7,87 | 17 676,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 41,96*5,41 | 5,41 | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 35 195,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:промышленном . Коэф. 0.94 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (1199,42+310,42)*6,54*1,222 | 1,222 | 12 066,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (1199,42+310,42)*6,54*0,85 | 0,85 | 8 393,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 20 459,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети:разборка труб при ремонте. Ремонт 0.94 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (1444,55+138,35)*6,54*0,6956 | 0,6956 | 7 200,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (1444,55+138,35)*6,54*0,5 | 0,5 | 5 176,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 12 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 68 031,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 Бесканальная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 100 мм | 0,14 | 100 630,08 | 14 361,51 | 14 088,21 | 2 022,37 | 2 010,61 | 768,7865 | 107,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=12561,3*1,15; ЭММ=11489,21*1,25; ЗПм=1620,6*1,25; ТЗТ=668,51*1,15; ТЗТм=74,85*1,25 | 1 км трубопроводов | 14 445,50 | 2 025,75 |  |  | 283,61 | 93,5625 | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Цена поставщика | Скорлупы из ППУ диам. 108 мм | 48,16 | 470,63 | 344,00 | 22 665,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | 103-9055-004 | Трубы в изоляции ППУ диаметром 108/180 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки | 140 | 906,00 | 1 000,00 | 126 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 80 мм | 0,07 | 88 964,55 | 13 566,55 | 6 227,52 | 852,15 | 949,66 | 657,6735 | 46,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=10585,68*1,15; ЭММ=10853,24*1,25; ЗПм=1579,07*1,25; ТЗТ=571,89*1,15; ТЗТм=73,03*1,25 | 1 км трубопроводов | 12 173,53 | 1 973,84 |  |  | 138,17 | 91,2875 | 6,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Цена поставщика | Скорлупы из ППУ диам. 89 мм | 24,08 | 482,63 | 344,00 | 11 621,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Цена поставщика | Трубы в изоляции ППУ диам. 89/160 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | 70 | 771,82 | 1 000 | 54 027,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР24-01-020-01 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 0,07 | 76 986,79 | 13 036,85 | 5 389,07 | 771,19 | 912,58 | 595,194 | 41,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=9580,04*1,15; ЭММ=10429,48*1,25; ЗПм=1522,04*1,25; ТЗТ=517,56*1,15; ТЗТм=70,56*1,25 | 1 км трубопроводов | 11 017,05 | 1 902,55 |  |  | 133,18 | 88,2 | 6,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Цена поставщика | Скорлупы из ППУ диам. 57 мм | 24,08 | 361,53 | 344,00 | 8 705,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Цена поставщика | Трубы в изоляции ППУ диам. 57/125 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | 70 | 543,07 | 1 000,00 | 38 014,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм12-11-005-04 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали: Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 108 | 4 | 219,97 | 7,58 | 879,88 | 796 | 30,32 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 1 врезка | 199,00 | 0,00 |  |  | 0 | 10 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм12-11-005-03 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали: Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 89 | 2 | 191,40 | 6,22 | 382,8 | 348,3 | 12,44 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 1 врезка | 174,15 | 0,00 |  |  | 0 | 9 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм12-11-005-01 | Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали: Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 57 | 2 | 169,41 | 5,56 | 338,82 | 309,6 | 11,12 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 1 врезка | 154,80 | 0,00 |  |  | 0 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 2 | 228,23 | 149,30 | 456,45 | 143,47 | 298,6 | 3,818 | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=62,38*1,15; ЭММ=119,44*1,25; ЗПм=19,49*1,25; ТЗТ=3,32*1,15; ТЗТм=0,81*1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 71,74 | 24,36 |  |  | 48,73 | 1,0125 | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | [300-0986] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали марки 3 давлением 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром 100 мм | 4 | 113,94 | 2,00 | 455,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,2 | Цена поставщика | Краны 11с67п д.100 мм 1.6 МПа | 2 | 3 736,27 | 1 | 7 472,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 | 214,40 | 143,91 | 214,4 | 65,69 | 143,91 | 3,496 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=57,12*1,15; ЭММ=115,13*1,25; ЗПм=18,79*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТм=0,78*1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 65,69 | 23,49 |  |  | 23,49 | 0,975 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Цена поставщика | Краны 11с67п д. 80 мм 1.6 МПа | 1 | 2 881,42 | 1,00 | 2 881,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,2 | [300-0985] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали марки 3 давлением 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром 80 мм | 1 | 83,57 | 1,00 | 83,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 2 | 133,62 | 88,86 | 267,24 | 82,11 | 177,73 | 2,185 | 4,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=35,7*1,15; ЭММ=71,09*1,25; ЗПм=11,75*1,25; ТЗТ=1,9*1,15; ТЗТм=0,49*1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 41,06 | 14,69 |  |  | 29,38 | 0,6125 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Цена поставщика | Краны 11с67п д. 50 мм 1.6 МПа | 2 | 2 417,69 | 1,00 | 4 835,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | 1 | 28,77 | 0,00 | 28,77 | 27,3 | 0 | 1,587 | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=23,74*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 шт. | 27,30 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | [300-1138] | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | 1 | 37,83 | 1,00 | 37,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 0,012 | 31 602,59 | 16 958,16 | 379,23 | 102,58 | 203,5 | 406,87 | 4,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=7433,34*1,15; ЭММ=13566,53*1,25; ЗПм=2564,38*1,25; ТЗТ=353,8*1,15; ТЗТм=105,35*1,25 | 1 т фасонных частей | 8 548,34 | 3 205,48 |  |  | 38,47 | 131,6875 | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | Цена поставщика | Отводы в изоляции ППУ д. 108/180 мм | 4,00 | 2 311,75 | 333,33333333 | 9 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 | Цена поставзика | Отводы в изоляции ППУ д. 89/160 мм | 2,00 | 2 452,62 | 166,6666666 | 4 905,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,3 | Цена поставщика | Отводы в изоляции ППУ д. 57/125 мм | 2,00 | 1 936,94 | 166,666666 | 3 873,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | 8 | 39,10 | 0,00 | 312,83 | 284,83 | 0 | 2,07 | 16,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=30,96*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 сальник | 35,60 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР24-01-029-01 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 50 мм | 1 | 692,90 | 17,20 | 692,9 | 62,97 | 17,2 | 3,2545 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=54,76*1,15; ЭММ=13,76*1,25; ЗПм=2,45*1,25; ТЗТ=2,83*1,15; ТЗТм=0,11*1,25 | 1 компенсатор | 62,97 | 3,06 |  |  | 3,06 | 0,1375 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | Цена поставщика | Скорлупы из ППУ диам. 57 мм | 1 | 361,53 | 1,00 | 361,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,2 | Цена поставщика | Компенсаторы сильфонные СКФ1-57 в теплогидроизоляции | 1 | 14 382,90 | 1,00 | 14 382,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР24-01-029-04 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм | 2 | 911,77 | 32,73 | 1 823,55 | 155,62 | 65,45 | 3,91 | 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=67,66*1,15; ЭММ=26,18*1,25; ЗПм=4,49*1,25; ТЗТ=3,4*1,15; ТЗТм=0,2*1,25 | 1 компенсатор | 77,81 | 5,61 |  |  | 11,23 | 0,25 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | Цена поставщика | Скорлупы из ППУ диам. 108 мм | 2 | 470,63 | 1,00 | 941,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14,2 | Цена поставщика | Компенсаторы сильфонные СКФ1-108 в теплогидроизоляции | 2 | 39 562,82 | 1,00 | 79 125,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР24-01-029-03 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм | 1 | 829,48 | 25,53 | 829,49 | 69,21 | 25,53 | 3,5765 | 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=60,18*1,15; ЭММ=20,42*1,25; ЗПм=3,8*1,25; ТЗТ=3,11*1,15; ТЗТм=0,17*1,25 | 1 компенсатор | 69,21 | 4,75 |  |  | 4,75 | 0,2125 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | Цена поставщика | Скорлупы из ППУ диам. 89 мм | 1 | 482,63 | 1 | 482,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,2 | Цена поставщика | Компенсаторы сильфонные СКФ1- 89 в теплогидроизоляции ппу | 1 | 20 818,8 | 1 | 20 818,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 32 888,32 | 6 093,39 | 4 858,65 | 322,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 714,07 | 106,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 6093,39*6,54 | 6,54 | 39 850,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 4858,65*7,87 | 7,87 | 38 237,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 21936,28*5,41 | 5,41 | 118 675,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 411 203,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 607 967,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования. Коэф. 0.94 (4, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (1453,9+0)*6,54*0,752 | 0,752 | 7 150,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (1453,9+0)*6,54*0,6 | 0,6 | 5 705,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 12 855,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Коэф. 0.94 (1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (4354,66+714,07)*6,54*1,222 | 1,222 | 40 508,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (4354,66+714,07)*6,54*0,89 | 0,89 | 29 503,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 70 011,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Коэф. 0.94 (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (284,83+0)*6,54*1,2032 | 1,2032 | 2 241,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (284,83+0)*6,54*0,83 | 0,83 | 1 546,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 3 787,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 694 621,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №4 Асфальтирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-06-001-02 | Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 3 м2 | 0,012 | 8 760,18 | 6 998,74 | 105,12 | 21,14 | 83,98 | 109 | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=2201,8*0,8; ЭММ=8748,42*0,8; ЗПм=1741,08*0,8; Мат=2856,3*0; ТЗТ=136,25*0,8; ТЗТм=75,89*0,8 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 1 761,44 | 1 392,86 |  |  | 16,71 | 60,712 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,025 | 4 425,02 | 3 983,73 | 110,62 | 10,65 | 99,59 | 27,8185 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=370,59*1,15; ЭММ=3186,98*1,25; ЗПм=493,02*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,18 | 616,28 |  |  | 15,41 | 25,75 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | [408-9080-1] | Щебень | 2,5980392 | 244,50 | 103,92 | 635,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр68-15-05 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм площадью ремонта до: 5 м2 | 0,034 | 3 708,65 | 790,22 | 126,1 | 92,53 | 26,87 | 172,9 | 5,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м3 | 2 721,45 | 258,79 |  |  | 8,8 | 11,71 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | [410-0021] | Асфальтобетонная смесь горячая пористая мелкозернистая марка I | 0,646 | 651,28 | 19,00 | 420,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-001-02 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 3 м2 | 0,012 | 16 323,90 | 10 935,53 | 195,89 | 30,38 | 131,23 | 156,6875 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=2201,8*1,15; ЭММ=8748,42*1,25; ЗПм=1741,08*1,25; ТЗТ=136,25*1,15; ТЗТм=75,89*1,25 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 2 532,07 | 2 176,35 |  |  | 26,12 | 94,8625 | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | [445-1200-150] | Плиты проезжей части | 1,2 | 3 751,61 | 100,00 | 4 501,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 6 095,61 | 154,7 | 341,67 | 9,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 67,04 | 2,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 154,7*6,54 | 6,54 | 1 011,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 341,67*5,18 | 5,18 | 1 769,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 5599,24*3,92 | 3,92 | 21 949,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 24 730,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.16 Строительство автомобильных дорог. коэф. 0.94 (1, 2, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (62,17+58,24)*6,54*1,33 | 1,33 | 1 047,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (62,17+58,24)*6,54*0,95 | 0,95 | 748,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 795,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство при ремонте. коэф. 0.94 (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (92,53+8,8)*6,54*0,9776 | 0,9776 | 647,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (92,53+8,8)*6,54*0,6 | 0,6 | 397,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 045,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 27 571,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №5 Бесканальная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ССЦ01.2000 п.37 | Погрузочные работы: Трубы металлические диаметром до 426 мм | 3,7 | 20,7 | 0 | 76,59 | 76,59 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 20,7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ01.2000 п.12 | Погрузочные работы: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5 | 2,64 | 22,2 | 0 | 58,61 | 58,61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 22,2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01.2000 Табл.2-1 | Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 2 | 6,34 | 42,37 | 42,37 | 268,63 | 0 | 268,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 403,83 | 135,2 | 268,63 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 135,2*6,54 | 6,54 | 884,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 268,63*5,18 | 5,18 | 1 391,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 0*3,92 | 3,92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 2 275,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы. коэф. 0.94 (1, 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (135,2+0)*6,54*0,7332 | 0,7332 | 648,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (135,2+0)*6,54*0,5 | 0,5 | 442,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 090,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 3 366,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 806 575,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 806575,47*0,18 | 18% | 145 183,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 951 759,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |