| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: Утверждаю: |
| _______________________________________________________ ______________________________________________________ |
| ___________________________/_________________________/ _______________________________/_____________________/ |
| Наименование стройки - капитальный ремонт теплотрассы от ТК 7 до ДК д. Васкелово |  |  |  |  |  |
| Объект: теплотрасса от ТК 7 до ДК д. Васкелово |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт теплотрассы от ТК 7 до ДК д. Васкелово |  |  |  |  |  |
| Основание - дефектная ведомость | Сметная стоимость - | 840,504 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 583,85 чел-ч |  |  |  |  |  |
|  | Сметная заработная плата - | 68,900 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом на январь 2010 года |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |  |  |  |  |  |
| №1 Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 0,2 | 5 538,25 | 5 378,68 | 1 107,65 | 31,91 | 1 075,74 | 10,8031 | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=126,14*1,1*1,15; ЭММ=3911,77*1,1*1,25; ЗПм=909,92*1,1*1,25; ТЗТ=8,54*1,1*1,15; ТЗТм=37,17*1,1*1,25 | 1000 м3 грунта | 159,57 | 1 251,14 |  |  | 250,23 | 51,10875 | 10,22 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 0,11 | 3 138,92 | 0,00 | 345,28 | 345,28 | 0 | 212,52 | 23,38 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=2274,58*1,2*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 3 138,92 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений песком | 1,4 | 994,55 | 84,14 | 1 392,36 | 294,71 | 117,79 | 15,4445 | 21,62 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=183,05*1,15; ЭММ=67,31*1,25; ЗПм=18,67*1,25; ТЗТ=13,43*1,15; ТЗТм=0,93*1,25 | 10 м3 | 210,51 | 23,34 |  |  | 32,67 | 1,1625 | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 0,11 | 1 444,19 | 0,00 | 158,86 | 158,86 | 0 | 101,775 | 11,2 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=1255,82*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1 444,19 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 0,24 | 478,98 | 246,13 | 114,95 | 55,88 | 59,07 | 14,4095 | 3,46 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=202,48*1,15; ЭММ=196,9*1,25; ЗПм=57,12*1,25; ТЗТ=12,53*1,15; ТЗТм=3,04*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта | 232,85 | 71,40 |  |  | 17,14 | 3,8 | 0,91 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 0,2 | 964,35 | 964,35 | 192,87 | 0 | 192,87 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=771,48*1,25; ЗПм=186,05*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=7,6*1,25 | 1000 м3 грунта | 0,00 | 232,56 |  |  | 46,51 | 9,5 | 1,9 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 0,23 | 48,21 | 48,21 | 11,09 | 0 | 11,09 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=38,57*1,25; ЗПм=9,3*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0,38*1,25 | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера | 0,00 | 11,63 |  |  | 2,67 | 0,475 | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР01-02-027-04 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 1 | 0,15 | 1 858,40 | 0,00 | 278,76 | 278,76 | 0 | 115 | 17,25 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=1616*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=100*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1000 м2 спланированной площади | 1 858,40 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 0,068 | 3 943,69 | 3 943,69 | 268,17 | 0 | 268,17 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=0*1,15; ЭММ=3154,95*1,25; ЗПм=1979,58*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=88,37*1,25 | 100 м3 мокрого грунта | 0,00 | 2 474,48 |  |  | 168,26 | 110,4625 | 7,51 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3 869,99 | 1 165,4 | 1 724,73 | 79,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 517,48 | 22,28 |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 1165,4*6,69 | 6,69 | 7 796,53 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1724,73*4,88 | 4,88 | 8 416,68 |  |  |  |  |  |
| Материалы | 979,86*4,57 | 4,57 | 4 477,96 |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 20 691,17 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:механизированным способом. Коэф. 0.94 (1, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (87,79+316,55)*6,69*0,893 | 0,893 | 2 415,6 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (87,79+316,55)*6,69*0,5 | 0,5 | 1 352,52 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 3 768,12 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным). Коэф. 0.94 (3, 8, 9) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (573,47+200,93)*6,69*0,752 | 0,752 | 3 895,91 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (573,47+200,93)*6,69*0,45 | 0,45 | 2 331,33 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 6 227,24 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом. Коэф. 0.94 (2, 4) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (504,14+0)*6,69*0,752 | 0,752 | 2 536,27 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (504,14+0)*6,69*0,45 | 0,45 | 1 517,71 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 4 053,98 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 34 740,51 |  |  |  |  |  |
| №2 асфальтовая дорога |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 0,085 | 6 622,33 | 2 792,00 | 562,9 | 325,58 | 237,32 | 243,35 | 20,68 |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м3 конструкций | 3 830,33 | 789,89 |  |  | 67,14 | 41,39 | 3,52 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,05 | 4 425,02 | 3 983,73 | 221,26 | 21,31 | 199,19 | 27,8185 | 1,39 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=370,59*1,15; ЭММ=3186,98*1,25; ЗПм=493,02*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 426,18 | 616,28 |  |  | 30,81 | 25,75 | 1,29 |  |  |  |  |  |
| 2,1 | [408-9080-1] | Щебень | 5,5 | 244,50 | 110,00 | 1 344,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (7 см) | 0,05 | 3 398,74 | 2 273,40 | 169,94 | 40,17 | 113,67 | 44,045 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=698,59*1,15; ЭММ=1818,72*1,25; ЗПм=485,05*1,25; ТЗТ=38,3*1,15; ТЗТм=19,12*1,25 | 1000 м2 покрытия | 803,38 | 606,31 |  |  | 30,32 | 23,9 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 3,1 | [410-0001-001] | Асфальтобетонная смесь горячая плотная крупнозернистая марка I, тип А | 4,83 | 688,03 | 96,60 | 3 323,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 | 0,05 | 25,64 | 0,53 | 1,29 | 0,57 | 0,03 | 0,621 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=1,64*6*1,15; ЭММ=0,07*6*1,25; ЗПм=0*6*1,25; Мат=2,3*6; ТЗТ=0,09*6*1,15; ТЗТм=0*6*1,25 | 1000 м2 покрытия | 11,32 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 4,1 | [410-0001] | Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая марка I, тип А, | 3,63 | 699,45 | 72,60 | 2 539 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 8 162,32 | 387,63 | 550,21 | 24,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 128,27 | 6,01 |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 387,63*6,69 | 6,69 | 2 593,24 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 550,21*5,06 | 5,06 | 2 784,06 |  |  |  |  |  |
| Материалы | 7224,48*5,07 | 5,07 | 36 628,11 |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 42 005,41 |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги. Коэф. 0.94 (2, 3, 4) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (62,05+61,13)*6,69*1,3348 | 1,3348 | 1 099,97 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (62,05+61,13)*6,69*0,95 | 0,95 | 782,87 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 882,84 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство при ремонте. Коэф. 0.94 (1) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (325,58+67,14)*6,69*0,9776 | 0,9776 | 2 568,45 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (325,58+67,14)*6,69*0,6 | 0,6 | 1 576,38 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 4 144,83 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 48 033,08 |  |  |  |  |  |
| №3 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от: сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 31 | 51,13 | 0 | 1 585,03 | 1 585,03 | 0 | 3,49 | 108,19 |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 1 м3 ила, грязи | 51,13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм | 2,3 | 815,16 | 254,96 | 1 874,87 | 1 256,28 | 586,41 | 33,8 | 77,74 |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов | 546,21 | 51,06 |  |  | 117,44 | 2,14 | 4,92 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек и фланцев диаметром до: 100 мм | 12 | 26,14 | 7,49 | 313,68 | 223,8 | 89,88 | 1,14 | 13,68 |  |  |  |  |  |
|  | (0) |  | 1 задвижка | 18,65 | 1,78 |  |  | 21,36 | 0,1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР24-01-033-02 | Демонтаж вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 4 | 11,04 | 0 | 44,16 | 44,16 | 0 | 0,642 | 2,57 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=18,4*0,6; ЭММ=0*0,6; ЗПм=0*0,6; Мат=1,01*0; ТЗТ=1,07*0,6; ТЗТм=0*0,6 | 1 шт. | 11,04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3 817,74 | 3 109,27 | 676,29 | 202,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 138,8 | 6,12 |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 3109,27*6,69 | 6,69 | 20 801,02 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 676,29*8,03 | 8,03 | 5 430,61 |  |  |  |  |  |
| Материалы | 32,18*5,39 | 5,39 | 173,45 |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 26 405,08 |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Коэф. 0.94 (4) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (44,16+0)*6,69*1,222 | 1,222 | 361,02 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (44,16+0)*6,69*0,89 | 0,89 | 262,93 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 623,95 |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети:разборка, очистка при ремонте. Ремонт 0.94 (1, 2, 3) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (3065,11+138,8)*6,69*0,6956 | 0,6956 | 14 909,6 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (3065,11+138,8)*6,69*0,5 | 0,5 | 10 717,08 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 25 626,68 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 52 655,71 |  |  |  |  |  |
| №4 Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР24-01-020-02 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм | 0,23 | 81 288,72 | 13 199,25 | 18 696,41 | 2 612,4 | 3 035,83 | 613,6285 | 141,13 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=9876,75*1,15; ЭММ=10559,4*1,25; ЗПм=1560,14*1,25; ТЗТ=533,59*1,15; ТЗТм=72,21*1,25 | 1 км трубопроводов | 11 358,26 | 1 950,18 |  |  | 448,54 | 90,2625 | 20,76 |  |  |  |  |  |
| 1,1 | 101-9014 | Скорлупы из пенополиуретана | 36,0 | 4 162,50 | 156,52 | 149 850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Цена поставщика | Трубы в изоляции ППУ диам. 76/140 мм, стальные бесшовные в полиэтиленовой гидрозащитной изоляции для подземной прокладки | 230 | 496,38 | 1 000,00 | 114 167,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 4 | 214,40 | 143,91 | 857,6 | 262,75 | 575,65 | 3,496 | 13,98 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=57,12*1,15; ЭММ=115,13*1,25; ЗПм=18,79*1,25; ТЗТ=3,04*1,15; ТЗТм=0,78*1,25 | 1 комплект задвижек или клапана | 65,69 | 23,49 |  |  | 93,95 | 0,975 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 2,1 | [300-9124-002] | Задвижки 30с41нж стальные клиновые с выдвижным шпинделем на условное давление 1,6 МПа для транспортировки воды, пара с температурой до 4500 С диаметром 80 мм | 4 | 964,13 | 1,00 | 3 856,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 4 | 22,17 | 0,00 | 88,68 | 84,64 | 0 | 1,2305 | 4,92 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=18,4*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,07*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 шт. | 21,16 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3,1 | [300-1136] | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | 4 | 21,15 | 1,00 | 84,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 8 | 65,87 | 50,35 | 526,97 | 102,49 | 402,8 | 0,6095 | 4,88 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=11,14*1,15; ЭММ=40,28*1,25; ЗПм=7,59*1,25; ТЗТ=0,53*1,15; ТЗТм=0,31*1,25 | 1 фланец | 12,81 | 9,49 |  |  | 75,9 | 0,3875 | 3,1 |  |  |  |  |  |
| 4,1 | [300-0983] | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом из стали марки 3 давлением 1,6 МПа (16,0 кгс/см2), диаметром 50 мм | 8 | 62,67 | 1,00 | 501,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР24-01-029-02 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм | 2 | 838,60 | 20,03 | 1 677,2 | 130,85 | 40,05 | 3,381 | 6,76 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=56,89*1,15; ЭММ=16,02*1,25; ЗПм=3,14*1,25; ТЗТ=2,94*1,15; ТЗТм=0,14*1,25 | 1 компенсатор | 65,42 | 3,93 |  |  | 7,85 | 0,175 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 5,1 | 101-9014 | Скорлупы из пенополиуретана | 4 | 4 162,50 | 2,00 | 16 650 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Цена поставщика | Компенсаторы сильфонные СКФТ 3-1-02.1 в теплогидроизоляции ППУ | 2 | 16 690,50 | 1,00 | 33 381 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети диаметром: 80 мм (прим) | 4 | 152,84 | 100,34 | 611,36 | 192,97 | 401,35 | 2,392 | 9,57 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=41,95*1,15; ЭММ=80,27*1,25; ЗПм=15,65*1,25; ТЗТ=2,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25 | 1 врезка | 48,24 | 19,56 |  |  | 78,25 | 0,85 | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР22-02-001-03 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | 0,015 | 5 127,11 | 1 046,60 | 76,9 | 40,14 | 15,7 | 148,35 | 2,23 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=2327,16*1,15; ЭММ=837,28*1,25; ЗПм=1,99*1,25; ТЗТ=129*1,15; ТЗТм=0,1*1,25 | 1 км трубопровода | 2 676,23 | 2,49 |  |  | 0,04 | 0,125 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7,1 | [101-1786] | Лак битумный | 0,01545 | 29 201,53 | 1,03 | 451,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР07-06-001-02 | Устройство непроходных каналов одноячейковых: собираемых из верхних лотковых элементов | 0,072 | 23 556,63 | 8 603,76 | 1 696,08 | 439,44 | 619,47 | 329,728 | 23,74 |  |  |  |  |  |
|  | (0) | ЗП=5307,19*1,15; ЭММ=6883,01*1,25; ЗПм=1373,56*1,25; ТЗТ=286,72*1,15; ТЗТм=57,44*1,25 | 100 м3 сборных конструкций | 6 103,27 | 1 716,95 |  |  | 123,62 | 71,8 | 5,17 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 29 124,84 | 3 865,68 | 5 090,85 | 207,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 828,15 | 36,68 |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 3865,68*6,69 | 6,69 | 25 861,4 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5090,85*8,03 | 8,03 | 40 879,53 |  |  |  |  |  |
| Материалы | 20168,31*5,39 | 5,39 | 108 707,19 |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 314 048,4 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 489 496,52 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:промышленном . Коэф. 0.94 (8) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (439,44+123,62)*6,69*1,222 | 1,222 | 4 603,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (439,44+123,62)*6,69*0,85 | 0,85 | 3 201,84 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 7 804,96 |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. Коэф. 0.94 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (3426,24+704,53)*6,69*1,222 | 1,222 | 33 769,79 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (3426,24+704,53)*6,69*0,89 | 0,89 | 24 595,02 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 58 364,81 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 555 666,29 |  |  |  |  |  |
| №5 Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | ССЦ01.2000 п.37 | Погрузочные работы: Трубы металлические диаметром до 426 мм | 4,54 | 20,7 | 0 | 93,98 | 93,98 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 20,7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ01.2000 п.30 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 8,46 | 7,6 | 0 | 64,3 | 64,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн | 7,6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01.2000 Табл.2-2 | Расстояние перевозки - от 26,1 до 27 км, класс груза - 2, раздел таблицы - 2 | 13 | 66,14 | 66,14 | 859,82 | 0 | 859,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 018,1 | 158,28 | 859,82 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |
| Зарплата | 158,28*6,69 | 6,69 | 1 058,89 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 859,82*5,28 | 5,28 | 4 539,85 |  |  |  |  |  |
| Материалы | 0*3,96 | 3,96 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по неучтенным материалам | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 5 598,74 |  |  |  |  |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт 0.94 (1, 2, 3) |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | (158,28+0)*6,69*0,94 | 0,94 | 995,36 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | (158,28+0)*6,69*0,6 | 0,6 | 635,34 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 1 630,7 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 7 229,44 |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 698 325,03 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы | 698325,03*0,02 | 2% | 13 966,5 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 712 291,53 |  |  |  |  |  |
| НДС | 712291,53*0,18 | 18% | 128 212,48 |  |  |  |  |  |
| Итого | 0 | 840 504,01 |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |